## Slide 1
por Nick Mark MD, traducido al español por Martín Hunter @interconsulta
abordaje del shock hemorrágico
onepagericu.com
@nickmmark
Link to the most current version →
ONE
LONGITUD DEL CATÉTER
Cuanto más corto mejor; las VP son más cortas que las vías centrales y a menudo logran flujos más rápidos. Los PICC no son útiles para la resuscitación.
DIFERENCIA DE PRESIÓN
Maximizar el ΔP utilizando un infusor a presión (ya sea una bolsa presurizada o, mejor, un sistema de infusion rápida) que puede hasta triplicar la tasa del flujo
RADIO DEL CATÉTER
El radio es el factor más importante que determina el flujo; cuanto más ancho major.
VISCOSIDAD DEL FLUIDO
La viscosidad depende de la temperatura; utilizar un calentador (que es parte del sistema de infusion rápida) y chequear que funcione
usar la vías y el equipamiento apropiados
PICC
Triple Lumen
INTRODUCTOR
14 ga VP
16 ga VP
18 ga VP
20 ga VP
Rapid Infusion Catheter (RIC)
EXTENSIONES/CONECTORES
1.6 mm x 1.75"
1.3 mm x 1.77"
1.0 mm x 1.16"
18 ga VP
1.0 mm x 2.5"
0.8 mm x 1.16"
5 Fr x 20”
2 lumens: 18 & 22 ga
PICC
5 Fr x 20”
1 lumen 16 ga
18 ga x 180 mm
18 ga x 190 mm
16 ga x 200 mm
22 ga VP
0.8 mm x 1.16"
8.5 Fr x 100 mm
8.5 Fr x 50 mm
36 ml/min
60 ml/min
85 ml/min
105 ml/min
205 ml/min
330 ml/min
15 ml/min
10 ml/min
105 ml/min
130 ml/min
400 ml/min
Cada conexión adicional puede reducir el flujo hasta un 30%. Remover conectores, tapas y extensors innecesarios.
usar hemoderivados de forma balanceada
INTRAÓSEA
El flujo depende del tipo de hueso más que de la aguja.
La tibia es comparable a una VP de 18 gauge larga
El humeral es comparable a una VP de 16 gauge larga
Tasas de flujo típicas = 50-100 ml/min c/infusor a presión
1m gravedad
Aumento de hasta 3 veces aplicando presión a 300mmHg
fluidoterapia
plan para control de la hemorragia & protocolo de transfusión masiva
corregir coagulopatía
Activar protocolo de transfusión masiva
Determinar cómo puede controlarse el sangrado (cirugía, hemodinamia, etc) y pedir ayuda al / a los equipo/s apropiado/s
No esperar la colocación de una vía central para comenzar la resucitación; a menudo, las vías periféricas (VP) son superiores para la resucitación
Usar un infusor/calentador para infusión rápida
Inicialmente, transfundir hemoderivados en una proporción fija, ej. 1 UGR/1 UPFc/1 plaquetas
El objetivo debe ser brindar una resucitación balanceada (pero no se debe esperar a un hemoderivado en particular para la resucitación)
Tener en cuenta la estabilidad hemodinámica (y no el Hto) como objetivo de la resucitación
Considerar hemograma, coagulación o TEG/ROTEM como guías adicionales para la resucitación (ver OnePager on TEG)
Si se requieren fluidos (además de hemoderivados) utilizar Ringer Lactato u otras soluciones balanceadas para evitar el desarrollo de acidosis metabólica hiperclorémica
La hipocalcemia es particularmente común debido al citrato contenido en los hemoderivados.
mantener eutermia
corregir electrolitos
evitar la acidosis
Ejemplos de catéteres
Nota: ojo que si colocás un catéter a través de un introductor reducís el flujo sustancialmente
(Escala inexacta)
considerar tranexámico
Efectivo en trauma (dentro de las 3 hs), hemorragia quirúrgica u obstétrica. También en epistaxis, hemoptisis y quizás en HDA/HDB. No indicado en HSD o HIP.
Dosis inicial 1gIV/10min
Paciente con shock por pérdida de sangre
v1.0 (2020-04-20)
Acidosis:  coagulación y  contractilidad
Asegurar la ventilación para corregir la Ac Metabólica. Objetivo pH >7.2
La hipotermia inhibe la coagulación.
Dar fluidos recalentados; abrigar al paciente de ser possible.
Revertir anticoagulación dependiendo el agente: warfarina, NACOs, heparina, etc (protocolo)
Si disfunción plaquetaria -> desmopresina 0.3 mcg/kg IV en 30 min
Reevaluación contínua
¡Pensar en biofísica!
Otras consideraciones
Aprender el código de colores para identificar las VP rápido